ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Целта на процедурата е да бъде избран изпълнител, който да осигури качествено и  точно изпълнение на обществена поръчка за „Доставка и изграждане на пожароизвестителна система (ПИС) във ВПК “Рибарица”- с. Рибарица, община Тетевен”, при условията и сроковете на тази документация.

1. Предмет на поръчката – Доставка и изграждане на пожароизвестителна система (ПИС) във ВПК “Рибарица”- с. Рибарица, община Тетевен

2. Място за изпълнение на поръчката – ВПК “Рибарица, с. Рибарица, община Тетевен.

3. Срок на валидност на предложенията: Срокът на валидност на предложението следва да бъде не по-малък от 60 (шестдесетсет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

4. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 33 333,33 (тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лв. без ДДС.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ДОСТАВКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА (ПИС) ВЪВ ВПК “РИБАРИЦА”, С. РИБАРИЦА, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Военно – почивен комплекс “Рибарица” се намира в с. Рибарица, община Тетевен. От октомври 2010 г., комплексът временно преустанови дейността си. С оглед предстоящото му повторно въвеждане в експлоатация  необходимо е да се достави и изгради ПИС в работещата към момента част от комплекса, а именно - стаите (68 бр.) и коридорите в хотелски корпус „А“ , ВИП апартаменти (5 бр.) и ВИП стаи (4 бр.) в корпус „В“ , офисна част (8 стаи), рецепция, кабинет на управителя и кабинет „Маркетинг и продажби”.

Дейностите, включени в обема на поръчката, са както следва:

| № | Описание | Мярка | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централа адресируема,интерактивна, течно-кристален графичен управляващ дисплей, 4 сигнални контура с по 125 адреса с възможност за разклонения, 1 силов контур, 250 логически зони, 3 релейни изхода, 2 контролируеми изхода ОС, енергонезависим архив за мининум 1000 събития, организиране на мрежа от 2 до 128 централи, 2 CAN и 1 RS232 интерфейси, автоматична и ръчна адресация, многоезични диалогови менюта, място за акумулатори 2х12 VDC/18Ah, с вграден захранващ модул | бр. | 1 |
| 2 | Пожароизвестител оптично-димен аналогово адресируем, с вграден изолатор и заключване | бр. | 206 |
| 3 | Пожароизвестител ръчен адресируем, с вграден изолатор | бр. | 11 |
| 4 | Адаптер, захранван от сигналния и силовия контури, с 2 вградени изолатора | бр. | 1 |
| 5 | Пожароизвестител линеен оптично-димен, до 60 метра | бр. | 1 |
| 6 | Сирена адресируема, захранва от сигналния и силовия контури, 2 вградени изолатора | бр. | 11 |
| 7 | Устройство изпълнително с 2 вградени изолатора, с 1 релеен изход | бр. | 1 |
| 8 | Основа за пожароизвестители серия 7100 | бр. | 206 |
| 9 | Сирена пожарна за външен монтаж | бр. | 1 |
| 10 | Акумулатор 12V/18 Ah | бр. | 2 |
| 11 | Пожарен кабел 2х1.00/S червен GR3 | м | 2000 |
| 12 | Захранващ и управляващ кабел, огнеустойчив 3х1,5мм² | м | 100 |
| 13 | Кабеловод 20х 12,5 мм | м | 1000 |
| 14 | Кабеловод 40х 20 мм | м | 50 |
| 15 | Предварително изпробване, монтаж и ПРС на пожароизвестителна централа | бр. | 1 |
| 16 | Полагане на кабел в кабеловод | м | 2100 |
| 17 | Полагане на кабеловод | м | 1050 |
| 18 | Монтаж и ПРС на детектор, сирена, бутон | бр. | 232 |

Изисквания към изпълнението:

Централното устройство на ПИС да бъде адресируема Пожароизвестителна централа с минимум 2 (два) кръга, позволяваща последващо разширение на системата в другите хотелски блокове и сервизни помещения.

Пожароизвестителната централа трябва да може да работи в мрежа и да има дистанционни панели за наблюдение и управление.

При изграждането на ПИС да бъдат предвидени съответния брои автоматични и ръчни пожароизвестители , сирени и изпълнителни устройства съгласно Наредба Із – 1971 от 29 октомври 2009 година за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

При монтажа на ПИС да се спазват всички правила и отстояния за монтаж на автоматични и ръчни пожароизвестители.

Използваните материали да бъдат висококачествени, в съответствие с БДС, европейските стандарти и придружавани със сертификати, технически одобрения, декларации за съответствие или други стандартизационни документи, издадени от акредитирани лица.

Всички дейности да се изпълняват според действащите правила за противопожарна безопасност и безопасност на труда.

Изпълнителят се задължава да упражнява входящ контрол върху качеството на материалите съгласно БДС 20.01.82.

Изпълнителят се задължава да представя на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на извършените дейности – актове, протоколи, изпитвания, сертификати и др.

Максимален срок за изпълнение на поръчката – 20 работни дни от подписване на договора.

Критерий за оценка при класиране на кандидатите да бъде „Икономическа най-изгодна оферта”, като бъдат включени следните показатели:

- най-ниска цена – 90%;

- гаранционен срок – 10%.

УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  ОФЕРТАТА

Условия ЗА ВАЛИДНОСТ НА офертАТА

1. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата документация за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в публичната покана за обществената поръчка по реда, описан в настоящите условия.

2. Всеки участник може да представи само една оферта.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва следното:

ИА ”Военни клубове и военно–почивно дело”, гр. София, бул. ”Цар Освободител” № 7, за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка и изграждане на пожароизвестителна система (ПИС) във ВПК “Рибарица”- с. Рибарица, община Тетевен”

_____________________________________________________
име на участника

___________________________________________________
адрес за кореспонденция

____________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

- Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените в т. 8.1 от настоящите Указания документи се представят в официален превод на български език, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

- Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа:

- текста “Вярно с оригинала”;

- собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

- Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

- Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в публичната покана и настоящата документация и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

## СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

8. Офертата (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа:

8.1. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно:

8.1.1. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.

8.1.2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по т. 8.1.1. (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в официален превод.

8.1.3. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). Неперсонифицираните дружества следва да  представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ). Задължително следва да се посочи представляващият обединението.

8.2. Удостоверение за актуално състояние

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие).

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; Документът се представя и в превод на български език; Чуждестранните лица могат да представят декларация, в случай, че в държавата, в която са установени, не се предвижда издаването на такъв документ.

Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представянето му с офертата.

8.3. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника копие);

8.4. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има такава (заверено от участника копие);

8.5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (т. 8.1. и/или 8.2. по-горе), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

8.6. Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т.5  и ал.5, т.1 от ЗОП– попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 4). Декларацията се  представя от:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

- в гореизброените случаи - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.

8.7. Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 5). Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват  участника. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.

8.8. Декларация по  чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 6).  Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват  участника. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.

8.9. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние /чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП/:

8.9.1. Участниците трябва да са реализирали оборот от дейности, аналогични на предмета на настоящата поръчка за последните 3 (три) години – 2009, 2010 и 2011 г. общо не по-малък от 99 000,00 (деветдесет и девет хиляди) лв.;

За доказване на това обстоятелство се представя справка /декларация за общия оборот и за оборота от дейности, които са обект на поръчката, по образец (Приложение № 7).

Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период, по-кратък от 3 години, но е реализирал изискуемия  по настоящата точка оборот, Възложителят приема, че изискването за доказване на оборот е изпълнено.

8.9.2. Участниците следва да представят и копие от годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за последните три години /2009 г., 2010 г., 2011 г./, когато публикуването им се изисква от законодателството на страната, в която кандидатът е установен. Участниците, за които съгласно законодателството не се изисква публикуване на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, следва да представят справка за баланса и отчета за приходите и разходите за посочените години – заверени за вярност. В случай, че участникът е физическо лице, същият представя копия от подадените годишни данъчни декларации за доходите си за последните три години - 2009, 2010 и 2011 г.- заверени за вярност. /чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП/.

Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период по – кратък от 3 години, но е реализирал изискуемия по настоящата точка оборот, Възложителят приема, че изискването за доказване на оборот е изпълнено.

8.9.3. Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 (три) години минимум 3 (три) договора с предмет, аналогичен на настоящата поръчка. Това се доказва с декларация, съдържаща списък на основните договори за подобни дейности, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и възложителите, по образец (Приложение № 8).

8.9.4. Участниците трябва да представят заверени копия на минимум 3  (три) бр. референции/препоръки за добро изпълнение, издадени през последните 3 (три)  години. Препоръките следва да са във връзка с изпълнението на дейности, аналогични на предмета на поръчката.

8.11. Административни сведения за участника (Приложение № 9).

9. Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал - попълнено, подписано и подпечатано Приложение № 3 с пълно описание на начина на изпълнение на поръчката с оглед изпълнение на техническите изисквания /включително конкретни марки и модели /.

Варианти на предложения в офертата не се приемат.

10. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по образеца за „Предлагана цена” (Приложение № 2). Варианти на предложения в офертата не се приемат.

КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ - "икономически най-изгодна оферта”.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл.37, ал.1, т. 2 от ЗОП – “Икономически най-изгодна оферта”.

Отговарящите на техническите параметри/характеристики оферти, ще бъдат оценявани по следната методика и показатели:

Р1 – предлагана цена – до 90 точки

Оценката на показателя Р1 се определя по формулата:

Р1 = Р min/P съотв. х 90

където:

Р min – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката

P съотв. – предложената цена от съответния участник

Р 2 – гаранционен срок – до 10 точки

Оценката на показателя Р2 се определя по формулата:

Р 2 = Р съотв./ P max. х 10

където:

Р съотв. – предложения гаранционен срок от съответния участник

Р max – най-дългия предложен гаранционен срок

Комплексната оценка (КО) се изчислява по следната формула:

КО =  Р1 + Р2   = максимално 100 точки

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички оферти, без да я променя.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО) по гореописания ред, като на първо място се класира участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО).

## гаранциЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Гаранцията се представя в една от следните форми:

- депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

- банкова гаранция в полза на Възложителя;

Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума се внася по следната банкова сметка на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”:

IBAN: BG  84 UNCR 9660 3320 1717 19,

BIC – UNCRBGSF

в Уни Кредит Булбанк, филиал Батенберг

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора.

Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, когато това е определено със закон.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

Други УКаЗАНИЯ

## Във връзка с провеждането на обществената поръчка и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки и документацията за участие в процедурата.

Лица за контакти:

Вяра Тодева – главен експерт в отдел „Обществени поръчки” тел. 02/92 21 704

Приложение № 1

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ

БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №7

О Ф Е Р Т А

Наименование 	„Доставка и изграждане на пожароизвестителна система (ПИС) във

на поръчката	 ВПК “Рибарица”- с. Рибарица, община Тетевен”

_____________________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в обществената поръчка, с настоящото, ние, удостоверяваме и потвърждаваме, че представлявания от нас участник отговаря изцяло на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

1. Доказателствата за икономическото ни и финансово състояние са оформени съгласно публичната покана и указанията на Възложителя.

2. За изпълнението на поръчката ще извършим строително-ремонтни работи, които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията и условията от документацията за участие. Подробното описание на условията и начина за изпълнение на обекта, както и другите съпътстващи дейности и работи са съгласно нашето “Предложение за изпълнение на поръчката”.

3. Сроковете за изпълнение на поръчката са съгласно нашето “Предложение за изпълнение на поръчката”.

4. Цената за изпълнение е съгласно приложението “Ценово предложение”.

Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на _____________________________________________________________________________

(посочва се формата на гаранцията за изпълнение)

Настоящата оферта е валидна за периода от _________ календарни дни (посочват се броя на дните, съобразени с условията на процедурата, но не по-малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите) и ние ще бъдем обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичането на този срок.

Приложения към настоящата оферта са:

(Попълват се конкретно приложените от участницитe документи)

- Ценово  предложение (Приложение № 2);

- Предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3);

- Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т.5  и ал.5, т.1 от ЗОП (Приложение № 4);

- Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП (Приложение № 5);

- Декларация по  чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП (Приложение № 6);

- Декларация – информация за оборота на участника (Приложение № 8);

- Списък-декларация на основните договори с подобен предмет (Приложение № 9);

- Административни сведения за участника (Приложение № 12);

- Други документи, съгласно изискванията на Възложителя.

Правно обвързващ подпис:

Дата					________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

Приложение № 2

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ

БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование 	„Доставка и изграждане на пожароизвестителна система (ПИС) във

на поръчката	 ВПК “Рибарица”- с. Рибарица, община Тетевен”

_____________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение:

| № | Описание | Мярка | Колич. | Ед. цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централа адресируема,интерактивна, течно-кристален графичен управляващ дисплей, 4 сигнални контура с по 125 адреса с възможност за разклонения, 1 силов контур, 250 логически зони, 3 релейни изхода, 2 контролируеми изхода ОС, енергонезависим архив за мининум 1000 събития, организиране на мрежа от 2 до 128 централи, 2 CAN и 1 RS232 интерфейси, автоматична и ръчна адресация, многоезични диалогови менюта, място за акумулатори 2х12 VDC/18Ah, с вграден захранващ модул | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Пожароизвестител оптично-димен аналогово адресируем, с вграден изолатор и заключване | бр. | 206 |  |  |
| 3 | Пожароизвестител ръчен адресируем, с вграден изолатор | бр. | 11 |  |  |
| 4 | Адаптер, захранван от сигналния и силовия контури, с 2 вградени изолатора | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Пожароизвестител линеен оптично-димен, до 60 метра | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Сирена адресируема, захранва от сигналния и силовия контури, 2 вградени изолатора | бр. | 11 |  |  |
| 7 | Устройство изпълнително с 2 вградени изолатора, с 1 релеен изход | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Основа за пожароизвестители серия 7100 | бр. | 206 |  |  |
| 9 | Сирена пожарна за външен монтаж | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Акумулатор 12V/18 Ah | бр. | 2 |  |  |
| 11 | Пожарен кабел 2х1.00/S червен GR3 | м | 2000 |  |  |
| 12 | Захранващ и управляващ кабел, огнеустойчив 3х1,5мм² | м | 100 |  |  |
| 13 | Кабеловод 20х 12,5 мм | м | 1000 |  |  |
| 14 | Кабеловод 40х 20 мм | м | 50 |  |  |
| 15 | Предварително изпробване, монтаж и ПРС на пожароизвестителна централа | бр. | 1 |  |  |
| 16 | Полагане на кабел в кабеловод | м | 2100 |  |  |
| 17 | Полагане на кабеловод | м | 1050 |  |  |
| 18 | Монтаж и ПРС на детектор, сирена, бутон | бр. | 232 |  |  |
| Общо: |  |

Посочените единични цени включват всички разходи по доставка и изграждане на пожароизвестителната система  (ПИС) във ВПК “Рибарица”- с. Рибарица, община Тетевен”, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежат на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Срокът на валидност на това предложение е ..................... календарни дни (посочват се броя на дните, съобразени с условията на процедурата, но не по-малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите) след крайния срок за подаване на оферти.

Правно обвързващ подпис:

Дата					________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

Приложение № 3

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ

БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование 	„Доставка и изграждане на пожароизвестителна система (ПИС) във

на поръчката	 ВПК “Рибарица”- с.Рибарица, община Тетевен”

_____________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения обект.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническото задание” на настоящата поръчка по следния начин:

| № | Описание | Мярка | Колич. | Предложение за изпълнение на поръчката /конкретна марка, модел, гаранционен срок - не се попълва за позиция 15, 16, 17 и 18 / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централа адресируема,интерактивна, течно-кристален графичен управляващ дисплей, 4 сигнални контура с по 125 адреса с възможност за разклонения, 1 силов контур, 250 логически зони, 3 релейни изхода, 2 контролируеми изхода ОС, енергонезависим архив за мининум 1000 събития, организиране на мрежа от 2 до 128 централи, 2 CAN и 1 RS232 интерфейси, автоматична и ръчна адресация, многоезични диалогови менюта, място за акумулатори 2х12 VDC/18Ah, с вграден захранващ модул | бр. | 1 |  |
| 2 | Пожароизвестител оптично-димен аналогово адресируем, с вграден изолатор и заключване | бр. | 206 |  |
| 3 | Пожароизвестител ръчен адресируем, с вграден изолатор | бр. | 11 |  |
| 4 | Адаптер, захранван от сигналния и силовия контури, с 2 вградени изолатора | бр. | 1 |  |
| 5 | Пожароизвестител линеен оптично-димен, до 60 метра | бр. | 1 |  |
| 6 | Сирена адресируема, захранва от сигналния и силовия контури, 2 вградени изолатора | бр. | 11 |  |
| 7 | Устройство изпълнително с 2 вградени изолатора, с 1 релеен изход | бр. | 1 |  |
| 8 | Основа за пожароизвестители серия 7100 | бр. | 206 |  |
| 9 | Сирена пожарна за външен монтаж | бр. | 1 |  |
| 10 | Акумулатор 12V/18 Ah | бр. | 2 |  |
| 11 | Пожарен кабел 2х1.00/S червен GR3 | м | 2000 |  |
| 12 | Захранващ и управляващ кабел, огнеустойчив 3х1,5мм² | м | 100 |  |
| 13 | Кабеловод 20х 12,5 мм | м | 1000 |  |
| 14 | Кабеловод 40х 20 мм | м | 50 |  |
| 15 | Предварително изпробване, монтаж и ПРС на пожароизвестителна централа | бр. | 1 | - |
| 16 | Полагане на кабел в кабеловод | м | 2100 | - |
| 17 | Полагане на кабеловод | м | 1050 | - |
| 18 | Монтаж и ПРС на детектор, сирена, бутон | бр. | 232 | - |

1. Срокът за изпълнение на поръчката е както следва: ..........................работни дни, считано от датата на подписване на договора.

2. Гаранционните срокове за доставената и изградена от нас ПИС са ............... години;

3. Размер на авансовото плащане – При изпълнение на поръчката ще ползваме авансово плащане в размер на ..............% (до 30 /тридесет/ на сто) от предлаганата цена за изпълнение на поръчката с включен ДДС. Поисканият от нас аванс ще обезпечим с .......................................................... (банкова гаранция или друго подходящо обезпечение) покриващи пълния размер на аванса, предварително одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Забележка: Допуска се авансовото плащане да бъде до 30 /тридесет/ на сто от предлаганата цена за изпълнение на договора с включен ДДС. Предложения за авансово плащане над посочената граница ще бъдат отстранявани.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на доставената и изградена от нас ПИС.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на ................ календарни дни (посочват се броя на дните, съобразени с условията на процедурата, но не по-малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите).

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Правно обвързващ подпис:

Дата					________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

Приложение № 4

Предмет на обществената поръчка: “Доставка и изграждане на пожароизвестителна система (ПИС) във ВПК “Рибарица”, с. Рибарица, община Тетевен”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 5  и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/

в качеството си на …......................................................................................................................

/изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4, т. 1- т. 8 от ЗОП */

на  ....................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:  ..........................................................................................

с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) …………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/съм осъждан, но съм реабилитиран за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен от право да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 дневен срок писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

................................. г. 				ДЕКЛАРАТОР:

гр. ..............................

* Декларацията се представя от:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Приложение № 5

Предмет на обществената поръчка: “Доставка и изграждане на пожароизвестителна система (ПИС) във ВПК “Рибарица”, с. Рибарица, община Тетевен”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/

в качеството си на  .......................................................................................................................

/изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4, т. 1- т. 8 от ЗОП */

на  ....................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:  ..........................................................................................

с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) …………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Управляваният/представляваният от мен участник:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността си);

2. Управляваният/представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която е  установен.

3. Управляваният/представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 - дневен срок писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената  процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

................................. г. 				ДЕКЛАРАТОР:

гр. ..............................

* Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват  участника.

Приложение № 6

Предмет на обществената поръчка: “Доставка и изграждане на пожароизвестителна система (ПИС) във ВПК “Рибарица”, с. Рибарица, община Тетевен”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/

в качеството ми на  .....................................................................................................................

/изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4, т. 1- т. 8 от ЗОП */

на  ....................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:  ..........................................................................................

с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) …………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 - дневен срок писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената  процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

................................. г. 				ДЕКЛАРАТОР:

гр. .................

* Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват  участника.

Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА

за общия оборот и за оборота от услуги с предмет, аналогичен на настоящата поръчка: “Доставка и изграждане на пожароизвестителна система (ПИС) във ВПК “Рибарица”, с. Рибарица, община Тетевен”

Долуподписаният /-ата/ 									  с лична карта № 			, издаден на 				 от 	   	           в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността) на  				   		 (посочете фирмата на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и изграждане на пожароизвестителна система (ПИС) във ВПК “Рибарица”, с. Рибарица, община Тетевен”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник

(посочете фирмата, която представлявате)

притежава необходимия оборот за участие в настоящата поръчка, а именно:

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общ оборот: |  |  |  |
| Оборот от услуги с предмет, аналогичен на поръчката: |  |  |  |

* Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период по – кратък от 3 години, но е реализирал изискуемия по настоящата точка оборот, Възложителят приема, че изискването за доказване на оборот е изпълнено.

* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в таблицата включват информация за всеки от членовете на консорциума, но консорциумът като цяло трябва да отговаря на минималните изисквания, определени от възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............ г.       					     Подпис и печат: 	........................

Приложение № 8

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /-ата/ 									  с лична карта № 			, издаден на 				 от 	   	           в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността) на  				   		 (посочете фирмата на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и изграждане на пожароизвестителна система (ПИС) във ВПК “Рибарица”, с. Рибарица, община Тетевен”

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНИТЕ ДАННИ:

Списък на основните договори с предмет, аналогичен на предмета на поръчката

| №№ | Дата на сключване на договора | Предмет на договора | Стойност на договора | Период на изпълнение | Възложител, тел. за връзка | Описание на изпълнените дейности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |
| …3. |  |  |  |  |  |  |
| …4. |  |  |  |  |  |  |
| …5. |  |  |  |  |  |  |

* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в таблицата включват информация за всеки от членовете на консорциума. В този случай в първата колона на таблицата се посочва и за кой член на консорциума се отнася съответния договор.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............. г.       						Подпис и печат: 													........................................

Приложение№ 9

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на фирмата ………………………………………………..…………………

2. Адрес …………………………………………………………………….….

телефон ……………………………..….

факс № .................................………

Е-mail: ...............................................

3.Паспортни данни на представляващия /пълномощника/

Трите имена: …………………………………………………..………………., л.к. № …………., издадена на …………. от ……………………..

4. Фирмени данни:

ф. д. № ……….………..по описа на................

5.Обслужваща банка: …………………………….…………..

банкова сметка: ………..……….

банков код: ……….…….…….

6.БУЛСТАТ /ЕИК ……………………..

дата:                                                                                                ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

/подпис и печат/