|  | МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7 тел./факс 953 33 74 |
| --- | --- |

Изх. № 20755/05.12.2016 г.

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на неотложни строително – ремонтни            дейности по сградата на Военен клуб в                 гр. Плевен“

Относно: Разяснение, във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на неотложни строително – ремонтни дейности по сградата на Военен клуб в гр. Плевен“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горецитираната обществена поръчка, на 04.12.2016 г. по електронен път е постъпило следното запитване:

„В количествената сметка към Техническата спецификация за “Извършване на неотложни строително-ремонтни дейности по сградата на Военен клуб в                 гр. Плевен”, в частта: Ремонт на покрива на ВК Плевен, т.13 е записано: “Доставка и монтаж на дъсчена обшивка от рендосани импрегнирани дъски 10/2,5 см“.

През последните 10-15 години масово се наложи практиката в България и в света, обшивката на покривите - за идеално равни, гладки, леки и с трайна повърхност да се прави от OSB 3 плоскости 11мм. поради следните предимства:

1. OSB плоскости са трайни, те имат достатъчно висок коефициент на еластичност, якост на опън и якост на огъване.

2. OSB 3 има по-висока устойчивост на влага от дъските, поради синтетични смоли и восъци, които са част от материала.

3. OSB е материал, който перфектно абсорбира шума, тъй като е с висока плътност, и елиминира проникването на външния шум.

4. Плочите имат тегло от 15 до 40 кг в зависимост от размера.

5. OSB е екологичен продукт, тъй като се прави по европейските стандарти, и отговаря на приетите стандарти.

6. Устойчивост на химични и механични въздействия - още един плюс на този материал;

7. Специално третиране предотвратява образуването на мухъл и плесен върху плочите.

Въпрос: Може ли да се използват OSB 3 плоскости за направа обшивка на покрива.”

Във връзка с постъпилия въпрос, правя следното разяснение:

OSB 3 е противовлажна, сравнително твърда покривна обшивка, която не гарантира надеждното захващане на крепежните материали за прихващане на панелната покривна система. Предвид изложеното и съобразно технологичните изисквания на предвидената в техническата спецификация покривна система е необходимо полагането на дъсчена обшивка от рендосани импрегнирани дъски 10/2,5 см.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”

/п/

ПЕТЪР МАНОЛОВ