Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:

„Абонаментно поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорни уредби, находящи се в хотел „Хармония“, к.к. Пампорово“

І. Местоположение, тип и описание на техниката:

| № | Вид асансьорна уредба | Брой | Товароподемност кг. | Брой спирки | Скорост | Период на експлоатация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пътнически | 1 | 630 | 4 | 1,00 м/с | целогодишно |
| 2. | Товарен | 1 | 300 | 2 | 0,50 м/с | целогодишно |

ІІ. Обем от дейности:

1. Еднократен оглед и профилактика при стартиране на договора. Извършване на необходимите ремонти, констатирани при началната профилактика, за привеждане на съоръжението в техническа изправност.

2. Ежемесечен технически преглед и обслужване за периода на експлоатация. Абонаментното техническото обслужване включва:

- повдигателен механизъм – поддържане на необходимото ниво и периодична подмяна на маслото; съблюдаване на правилното функциониране на спирачките и при необходимост тяхната настройка, проверка на фрикционните шайби, ролки, лагери и др.;

- направляващи релси – периодично смазване и проверка на свързващите планки;

- носещи въжета – проверка за линейно удължаване, изтъняване, скъсани нишки и др.;

- захранващо табло, табло за управление, кабина и етажни бутониери – проверка състоянието на комуникационната апаратура, подмяна на изгорели крушки.

- шахтови врати – проверка на правилното им действие и настройка;

- скоростен ограничител и захранващ механизъм;

- осветление на шахта и кабина;

- ежемесечно профилактично техническо обслужване – в присъствието на представител на възложителя, изготвяне на двустранни протоколи за констатираното състояние на съоръжението.

3. Време за реакция при подаване сигнал за повреда – до 90 минути,  седем дни в седмицата, включително в празнични и почивни дни.

4. Време за реакция при подаване сигнал за спешна заявка /заседнали хора или стока/ - до 30 минути, седем дни в седмицата, включително в празнични и почивни дни.

5. Време за отстраняване на констатирана неизправност, при наличие на резервни части, материали и консумативи - до 4 (четири) часа.

6. Време за отстраняване на констатирана неизправност, при при необходимост от доставка на резервни части, материали и консумативи – от 24 (двадесет и четири) часа до 72 (седемдесет и два) часа.

7. Гаранционен срок на извършения ремонт – не по-малък от 12 месеца.

ІІI. Срок за изпълнение - 24 (двадесет и четири) месеца.

ІV. Изисквания към кандидатите:

При извършване на абонаментното обслужване следва да се спазват изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори /обн. ДВ. бр. 33 от 11.04.2003 г./, Директива 95/16/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 29 юни 1995 г. за сближаване законодателствата на държавите-членки относно асансьорите, Наредба № 3/9.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, изискванията за противопожарна безопасност, изискванията на Наредба № 3/17.01.2001г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори” и всички нормативни актове, регулиращи поддръжката на асансьорните уредби.

Забележка:

Необходимостта от влагане на резервни части се отразява в канстативен протокол, подписан от изпълнителя.

За необходимите резервни части, изпълнителят предоставя оферта.

Влагане на резервни части се извършва след одобрение на представената оферта от възложителя или упълномощено от него лице.

Приложение № 2

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №7

ОФЕРТА

| Наименование на поръчката: | “Абонаментно поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорни уредби, находящи се в хотел „Хармония“, к.к. Пампорово“ |
| --- | --- |

##### ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

1. Настоящото предложение е подадено от

……………………………………………………………………………………

/наименование на участника/

с ЕИК/ БУЛСТАТ ......................................................

и подписано от

..……………………………………………………………………………………

/трите имена/

в качеството му на

..…………………………………………………………………………………

/длъжност/

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

2.1. Седалище и адрес на управление:

.................................................................................................................................

2.2. Адрес за кореспонденция:

……………………………………………………………………………………

/код, град, община, квартал, улица, бл., ап./

телефон №: ……………………………………

факс №:…………………………………………

e-mail за кореспонденция: …………………………………

2.3. Лице за контакти:..........................................................

2.4. Длъжност:......................................................................

телефон/ факс № ...........................................

2.5. Обслужваща банка:.................................

2.6. № на банкова сметка: ............................

2.7. BIC:..................................................

2.8. Титуляр на сметката: .....................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С подаването на настоящата оферта удостоверяваме, че сме запознати с предмета на настоящата обществена поръчка чрез покана за представяне на оферта и безусловно приемаме всички изисквания, поставени от Възложителя в поканата и техническата спецификация за изпълнение на поръчката.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с направеното с настоящата оферта предложение и изискванията на възложителя.

Сроковете за изпълнение на поръчката са съгласно нашето „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

Цената за изпълнение, условията и начина на плащане са съгласно приложението „Ценово предложение”.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на договора в размер на  3 (три) % от договорената стойност без ДДС.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим:

- гаранция за изпълнение, която ще бъде под формата на ..............................................................................................................................................................

(посочва се формата на гаранцията за изпълнение на договора - парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя)

Забележка:

Когато е парична сума, гаранцията за изпълнение се внася по следната банкова сметка на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”:

БАНКА: ТЪРГОВСКА БАНКА „Д” АД ,

BIC: DEMIBGSF,

IBAN: BG 41 DEMI 9240 3300 1248 96

Когато избраната форма е банкова гаранция, същата следва да е в полза на Възложителя, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора.

Когато избраната форма е застраховка, същата следва да е в полза на Възложителя и да обезпечава изпълнението на договора в размер на 3 (три) % от договорената стойност без ДДС.

Настоящата оферта е валидна за периода от ....................... календарни дни (посочват се броя на дните но не по-малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите) и ние ще бъдем обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичането на този срок.

Приложения към настоящата оферта са:

(Попълват се конкретно приложените от участниците документи)

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3);

- Предлагана цена (Приложение № 4);

- Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – оригинал (Приложение № 5);

- Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – оригинал (Приложение № 6);

- Декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение № 7);

- Други документи, съгласно изискванията на Възложителя.

(посочват се конкретно представените от участника документи)

Правно обвързващ подпис:

Дата			                      ________/_________/________

Име и фамилия			          __________________________

Подпис на упълномощеното лице   __________________________

Длъжност		            	__________________________

Наименование на участника		________________________

Приложение № 3

# ДО

# ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

# НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

# ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

# ГР. СОФИЯ,

# БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

| Наименование на поръчката: | „Абонаментно поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорни уредби, находящи се в х-л „Хармония”, к. к. “Пампорово“ |
| --- | --- |

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с отправената покана за преговори, с настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет.

Декларираме, че ще изпълним поръчката в пълно съответствие с вашите изисквания, посочени в обявата и техническата спецификация към нея.

Декларираме, че след подаден от Вас сигнал за авария, ще реагираме в рамките на 90 (деветдесет) минути, седем дни в седмицата, включително в празнични и почивни дни.

Декларираме, че след подаден от Вас сигнал за спешна заявка /заседнали хора или стока/, ще реагираме в рамките на 30 (тридесет) минути, седем дни в седмицата, включително в празнични и почивни дни.

Декларираме, че при наличие на резервни части, материали и консумативи ще отстраним констатираната неизправност в рамките на 4 (четири) часа.

Декларираме, че при необходимост от доставка на резервни части, материали и консумативи ще отстраним констатираната неизправност в рамките на .............................. часа (не по-малко от 24 часа и не повече от 72 часа – попълва се от участника).

Декларираме, че ще осигурим гаранционен срок от ................................ месеца на извършените от нас ремонти. (Участникът попълва броя на гаранционните месеците, които ще осигури, но не по-малък от дванадесет месеца).

Декларираме, че сме в състояние да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас ремонтни дейности и доставени и монтирани обектови съоръжения.

Заявяването на аварии или съобщение за заседнали хора/стоки, следва да бъде направено чрез:

Телефон/и: .........................................................................................

Факс: ..................................................................................................

Е-mail адрес за кореспонденция: .....................................................

Друго: .................................................................................................

(Задължително е посочването на Е-mail адрес и телефон)

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири месеца).

В срока на действие на договора, ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в декларираните от нас обстоятелства, свързани с изпълнението на поръчката.

Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с представената от нас оферта. Разбираме и приемаме, че всяка неточна, невярна или непълна информация, представена в нашата оферта, може да доведе до изключването ни от участие в настоящата обществена поръчка.

Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е ................ месеца, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, при подписването на договора:

- ще изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

- ще представим определената гаранция за изпълнение на договора

Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на ...................................................................

(посочва се една от следните форми на гаранцията за изпълнение на договора: парична сума или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя)

# Техническото ни предложение, съдържа:

а) документ за упълномощаване, (само в случай, че лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника);

б) друга информация и/или документи, изискани от възложителя - посочват се конкретните други документи и информация които се прилагат, при положение, че има такива.

# Правно обвързващ подпис:

Дата				            ________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице    __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		__________________________

# Приложение № 4

# ДО

# ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

# НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

# ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

# ГР. СОФИЯ,

# БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Наименование на поръчката: | “Абонаментно поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорни уредби, находящи се в х-л „Хармония”, к. к. “Пампорово” |
| --- | --- |

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с отправената покана за представяне на оферта  за изпълнение на обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

| Обект | Брой | Брой месеци на експлоатация за 24 месеца | Месечна абонаментна цена /лв. без ДДС/ | За периода на експлоатация /лв. без ДДС/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| хотел “Хармония” - пътнически | 1 | 24 |  |  |
| хотел “Хармония” - товарен | 1 | 24 |  |  |
| Общо цена за абонамент за 24 месеца без ДДС |  |

Забележка: Общата цена за периода на експлоатация в лева без ДДС (колона 5) се получава, като броя на асансьорите (колона 2) се умножи по броя месеци на експлоатация за 24 месеца (колона 3) и по месечната абонамнетна цена в лева без ДДС.

Всяка от получените суми в колона № 5 се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Общата цена за абонамент за 24 месеца е ........................ (словом: ......................) лв. без ДДС (................(словом:...............) лв. с ДДС).

Посочените единични цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове на извършените ремонти и не подлежат на увеличение.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на обявата и техническата специфкация на поръчката.

# Правно обвързващ подпис:

Дата					________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице     __________________________

Длъжност				__________________________

Наименование на участника		_________________________

Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

От ........................................................................... /участник/подизпълнител/

Долуподписаният/ата: _____________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име )

ЕГН ________________________, притежаващ/а лична карта № _______________, издадена

на ___________________ от ______________________________________, с постоянен адрес

гр. ____________________________________________________________________________

в качеството си на представляващ______________________________________________,

(наименование на юридическото лице, физическо лице и вид на търговеца)

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК _____________________/БУЛСТАТ_______________________

Относно: покана за представяне на оферти за обществена поръчка с предмет: “Абонаментно поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорни уредби, находящи се в х-л „Хармония”, к. к. “Пампорово“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Представляваният от мен участник не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

- Представляваният от мен участник не се контролира от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

................................ г.				Декларатор: .......................................

(дата на подписване)								(подпис и печат)

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 40, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП

Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

От ........................................................................... /участник/подизпълнител/

Долуподписаният/ата: _____________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име )

ЕГН ________________________, притежаващ/а лична карта № _______________, издадена

на ___________________ от ______________________________________, с постоянен адрес

гр. ____________________________________________________________________________

в качеството си на представляващ ______________________________________________,

(наименование на юридическото лице, физическо лице и вид на търговеца)

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК _____________________/БУЛСТАТ_______________________

Относно: покана за представяне на оферти за обществена поръчка с предмет: “Абонаментно поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорни уредби, находящи се в х-л „Хармония”, к. к. “Пампорово“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Представляваният от мен участник е регистриран/се контролира от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: .................................

- Представляваният от мен участник/Лицето, от което се контролира представляваният от мен участник попада в изключението на чл. 4, т. ...... от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

- Съм запознат /а/, че след изтичане на срока по §14 от ПЗР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в случай че не сме привели дейността си в съответствие с изискванията му, то последиците са съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от същия.

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

................................ г.				Декларатор: .......................................

(дата на подписване)								(подпис и печат)

Забележка:

* В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в в чл. 40, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП.

* Тази декларация се попълва, ако не се попълва декларация образец № 5.

Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съответствие с критериите за подбор за участие във възлагането на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорни уредби, находящи се в х-л „Хармония”, к. к. “Пампорово”

Долуподписаният/ата......................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име)

с ЕГН ..................................................., лична карта № ................................................, издадена на ....................от МВР гр. .............................., с постоянен адрес:..............................................................................................., в качеството си на ...................... със седалище и адрес на управление гр. ....................... ул. .................................................................,

с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) .......................................... или БУЛСТАТ (съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) .............................................. тел. ............................., факс: .......................и адрес за кореспонденция:.................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

I. Участникът, който представлявам притежава Удостоврение № ........................., издадено от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност за следната дейност: извършване на дейности по поддържане и ремонтиране на асансьори.

II. Участникът, който представлявам е изпълнил следните услуги сходни с предмета на поръчката през последните 3 години, за коeто разполага с доказателства (удостоверения, референции, др.) за извършването им:

| № | Описание/предмет на услугата | Суми/стойност на услугите без ДДС | Дати - от ........ до........... | Получатели на услугата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

Декларирам, че при поискване от страна на Възложителя, ще бъдат представени документи/удостоверения и/или други форми на доказателства във връзка с декларираните обстоятелства.

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:………………………………….

Подпис и печат:………………………………..

# Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да представлява/т участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП

# Приложение № 8

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, ..........2016 г., в гр.София на основание чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 112, ал. 1 от ЗОП между:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ”ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”, ЕИК 129008829, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. “Цар Освободител“ № 7, представлявана от Петър Манолов – изпълнителен директор и Зорка Петрова - директор на дирекция „Финанси” - сужител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС от една страна в качеството на ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

....................................., със седалище и адрес на управление гр. ....................................., ул. ........................... № ....................., ет. .........., ап...................., ЕИК ............................, представлявано от ........................................, наричано за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

# І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби, находящи се в хотел „Хармония“, к.к. „Пампорово“, съгласно Приложение № 1 – „Техническа спецификация”, Приложение № 2 – „Предлагана цена” и Приложение № 3 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, представляващи неразделна част от настоящия договор.

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. Общата стойност на договора е до ............................. (словом............................) лева без ДДС (до ............................ (словом..............................) лева с ДДС), която включва:

1. Абонаментно обслужване и ремонт, съгласно Приложение № 2 – „Предлагана цена” – ....................... (словом............................)  лв. без ДДС (словом..............................) лева с ДДС).

2.  Резервни части – до 1 084,00 (хиляда осемдесет и четири) лева без ДДС (1 300,80 (хиляда и триста и 0,80) лева с ДДС).

Чл. 3. (1) Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:....................................................

(2) Заплащането на сумите по чл. 2 се извършва в български лева, по банков път в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на фактура и протокол за извършената услуга.

Чл. 4. (1) В стойността на услугата по чл. 2, т. 1 се включва стойността на всички разходи за извършването й, включително труд, транспорт, всички дължими данъци и такси, както и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове на извършените ремонти.

(2) Необходимостта от влагане на резервни части се отразява в канстативен протокол, подписан от изпълнителя.

(3) За необходимите резервни части, изпълнителят предоставя оферта.

(4) Влагане на резервни части се извършва след одобрение на представената оферта от възложителя или упълномощено от него лице.

Чл. 5. Стойността за извършване на услугата е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

Чл. 6. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него, предмет на договора, в размер на ......................, което представлява 3 (три) % от стойността на договора.

(2) Гаранцията се представя под формата на ..........................................................................

(записва се формата на гаранцията, посочена от участника в офертата)

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни след изпълнението му.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако:

1. констатира неизпълнение на задължения по договора, включително при некачествено и неточно изпълнение;

2. в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд;

3. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора или договорът бъде развален по негова вина. В този случай задържаната гаранция не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обезщетение.

ІII. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. Срокът за изпълнение на настоящия договор е 24 (двадесет и четири) месеца считано от датата на сключването му.

Чл. 8. Мястото на изпълнение на договора е съгласно Приложение № 1 „Техническа спецификация”.

# ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши еднократен оглед и профилактика при стартиране на договора, като извърши необходимите ремонти, констатирани при началната профилактика, за привеждане на съоръжението в техническа изправност.

2. Да извършва ежемесечен технически преглед и обслужване за периода на експлоатация. Абонаментното техническо обслужване включва:

- повдигателен механизъм – поддържане на необходимото ниво и периодична подмяна на маслото; съблюдаване на правилното функциониране на спирачките и при необходимост тяхната настройка, проверка на фрикционните шайби, ролки, лагери и др.;

- направляващи релси – периодично смазване и проверка на свързващите планки;

- носещи въжета – проверка за линейно удължаване, изтъняване, скъсани нишки и др.;

- захранващо табло, табло за управление, кабина и етажни бутониери – проверка състоянието на комуникационната апаратура, подмяна на изгорели крушки.

- шахтови врати – проверка на правилното им действие и настройка;

- скоростен ограничител и захранващ механизъм;

- осветление шахта и кабина;

- ежемесечно профилактично техническо обслужване – в присъствието на представител на възложителя, изготвяне на двустранни протоколи за констатираното състояние на съоръжението.

3. Да реагира след подаден сигнал за авария – до 90 (деветдесет) минути от получаване на уведомлението, седем дни в седмицата, включително в празнични и почивни дни.

4. Да реагира след подаден сигнал за спешна заявка /заседнали хора или стока/ - до 30 минути, седем дни в седмицата, включително в празнични и почивни дни.

5. Да отстрани констатирана неизправност в рамките на 4 (четири) часа при наличие на резервни части, материали и консумативи.

6. Да отстрани констатирана неизправност в рамките на .............................. часа при необходимост от доставка на резервни части, материали и консумативи.

7. Да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените ремонтни дейности и доставените и монтирани обектови съоръжения. Гаранционния срок на извършените ремонтни дейности е ............(словом:...............) месеца, считано от датата на извършването им.

8. Да изпълнява услугата в съответствие с нормативните актове, които са относими към извършваната дейност.

9. Да извършва услугата при най-висок стандарт на професионално и етично поведение.

10. При извършване на обслужването да работи с оригинални висококачествени материали и консумативи, за които представя съответно документи за произход и качество.

11. Да дава гаранция за вложените резервни части, съгласно гаранциите, дадени от производителите на съответните резервни части, но не по-малка от 12 месеца.

12. Да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да го информира за хода на изпълнението на възложените му дейности, както и за възникнали проблеми при изпълнението на услугата.

13. При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители (при положение, че има такива) са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 от Закона за обществените поръчки.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата (при положение, че има такива). В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и  ал. 11 от Закона за обществените поръчки.

Забележка: В случай, че изпълнителят няма да ползва подизпълнител/и:

а/ т. 13 придобива следната редакция „При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 от Закона за обществените поръчки.

б/ т. 14 отпада.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение при точно изпълнение на предмета на договора.

2. да получи пълно съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на услугата.

# V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да бъде информиран във всеки един момент за етапа на изпълнение на договора, качеството и възникналите трудности, без това да пречи на текущата работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури свой представител при извършване на дейностите по чл. 9 от настоящия договор.

2. Да осигури достъп до асансьорите уредби за извършване на техническото обслужване, ремонта и профилактиката.

3. Да приеме извършената услуга от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съответстваща по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор с предавателно-приемателен протокол, подписан от представители на двете страни.

4. Да заплаща извършената услуга, след завършване и представяне на необходимите документи.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заяви пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възникването на авария или заседнали хора/стока, по следния начин:

чрез Факс: ..................... , Е-mail: ......................, тел................................

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 13. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С неговото изпълнение.

2. По взаимно съгласие, изразено писмено.

3. Поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните. В този случай изправната страна поканва неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок  като предупреждава, че при неспазване на срока ще счита договора за развален.

4. При обективна невъзможност за изпълнение на договора.

5. При ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което той е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпването на промяната.

6. Едностранно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което се контролира от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е налице някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, както и когато са налице условията по чл. 5 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на договора, нито заплащане на извършените доставки, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.

(2) При прекратяване на договора, страните задължително уреждат и финансовите си взаимоотношения по договора.

Чл. 14. При забавено изпълнение на задължението по договора, виновната страна дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на забавеното изпълнение на ден, респективно от стойността на дължимата сума за всеки ден забава, но не повече от 10 % от стойността на забавеното изпълнение или сума.

VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред свои служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 17. Всички спорове между страните се уреждат чрез преговори, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

Чл. 18. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма от упълномощените представители на страните и изпратени на съответните адреси, посочени в договора. Ако някоя от страните промени адреса си, следва незабавно да уведоми другата за направените промени.

Адресите на страните по договора са, както следва:

- на Изпълнителя: адрес:....................................................факс............................;

- на Възложителя: гр. София, бул.”Цар Освободител” № 7, факс: 02/ 981 0731.

Чл.19. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;

2. Приложение № 2  – „Предлагана цена”;

3. Приложение № 3 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”

ПЕТЪР МАНОЛОВ

СЛУЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 3, Т. 3

ОТ ЗФУКПС:

ЗОРКА ПЕТРОВА